BMW Group

Руководителям

Сервиса

VS-23

+49-89-382-68946

Andreas.Pfluegler@bmw.de

21.03.2003

00 11 76 01 00: Шатунные вкладыши S54

E46 M3

Уважаемые господа,

По причине загрязнения в масляном контуре может иметь место недостаточная подача масла в область шатунов и, как следствие, может наступить перегрев шатунных вкладышей.

Пожалуйста, распорядитесь, чтобы на указанных а/м (согласно прилагаемых номеров кузовов) заменить масляный насос и шатунные вкладыши, а Блок управления двигателем - запрограммировать. Клиентов срочно пригласить для посещения сервиса согласно прилагаемой формы письма.

Примечание:

Клиенту, обязательно, должно быть указано на то, что после выполнения работ следует строго выполнять  все рекомендации, выполняемые при обкатке двигателя. Однако, замена масла при обкатке не требуется.

Полное и детальное описание порядка действий можно найти на  SIP "Aнимированное руководство по ремонту S54 / Замена вкладышей шатунных подшипников". Для лучшего и скорейшего понимания ремонта следует определенным механикам, обязательно, определить время для изучения материалов перед выполнением работ.

С дружеским приветом

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

E. Weiss				A. Pfluegler

Сервисная Информация			     BMW Group

21.03.2003

Вкладыши шатунные S54

0011760100

E46 М3

Описание

По причине загрязнения в масляном контуре может иметь место недостаточная подача масла в район шатунов и, как следствие, может наступить перегрев шатунных вкладышей.

Последствия

Перегрев шатунных вкладышей может привести к их ускоренному износу. В неблагоприятных случаях возможен преждевременный выход двигателя  из строя.

Встречается на а/м

E46 M3 согласно списку кузовов (01.10.2001 -28.02.2002)

Мероприятия

заменить масляный насос и шатунные вкладыши, а Блок управления двигателем (DME) запрограммировать с DIS CD V32.0 или с более высокой версией.

Действия

Указание:

Полное и детальное описание порядка действий  находится дополнительно на  SIP "Aнимированное руководство по ремонту S54 / Замена вкладышей шатунных подшипников".

Для лучшего и скорейшего понимания ремонта следует определенным механикам, обязательно, предоставить необходимое время для изучения материалов перед выполнением работ. Время ознакомления с CD, включая все  документы, составляет около 15 минут.

Сервисная Информация

Вкладыши шатунные S54

0011760100

E46 М3

1. Пластину жесткости на передней балке снять.

См. Рук-во по ремонту  " Пластину жесткости на передней балке снять/поставить/заменить (M3)", RA 51 71 374.

2. Картер масляный снять.

См. Рук-во по ремонту " Картер масляный снять / уплотнить / заменить (S54)", RA 11 13 000

3. Насос масляный снять, см. Рук по ремонту 11 41 000 " Насос масляный снять /поставить/заменить(S54)".

4. Все шатунные вкладыши заменить.

▲ Шатунные вкладыши можно заменять одновременно только в двух цилиндрах.

Сначала в цилиндрах 1 и 6, затем в цилиндрах 2 и 5, в заключение, в 3 и 4.

•   Двигатель осторожно вращать за центральный болт в направлении вращения до момента, как на рис.1, когда появится свободный доступ к шатунным болтам.

Рис.1

•  Болты шатунные отвернуть и шатунные крышки осторожно снять.

▲ Болты шатунные сложить по порядку, т.к., болты вновь должны устанавливаться строго на прежние места.

▲ Между постелями коренных подшипников расположены форсунки охлаждения поршней (см. рис.2). Не повредите форсунки.

2

Сервисная Информация

Вкладыши шатунные S54

0011760100

E46 М3

Рис. 2

- Шатуны осторожно сдвинуть вверх.

- От чистого картона отрезать полоску (размером 20 мм x 150 мм ) и ею защитить от повреждения рабочие поверхности шатунных вкладышей на коленвале (см. рис. 3, позиция 1).

Рис. 3

•   Шатун вытянуть вниз до той степени, пока не появится доступ к вкладышу (см. рис.3, позиция 2).

•  Вкладыш снять.

▲ Серийно устанавливаются классифицированные шатунные вкладыши верхние (см. рис. 4, позиция 1) и нижние (см. рис. 4, позиция 2). При замене вкладышей классификация поднята.

Вкладыши с синей маркировкой устанавливать сверху(шатун).

Вкладыши с красной маркировкой устанавливать снизу(шатунная крышка).

3

Сервисная Информация

Вкладыши шатунные S54

0011760100

E46 М3

Рис.4

•   На шатунные вкладыши нанести масло.

•   Вкладыши установить в шатун и в крышку.

•   На шатунные шейки коленвала нанести масло (см. рис. 5, позиция 2)

•   Шатун (см. Рис. 5, позиция 1) осторожно  сдвинуть вверх и завести на шатунную шейку коленвала.

▲  Коленвал и шатунные вкладыши оберегайте от повреждений и загрязнения

Рис.5

- Крышку шатуна установить так, чтобы парные номера на торцах совпадали (см. рис.6).

4

Сервисная Информация

Вкладыши шатунные S54

0011760100

E46 М3

Рис.6

•   Болты крепления шатунных крышек установить.

▲ Мотор S54 с шатунными болтами  M11x1,25:

шатунные болты, в отличие от предписаний по всем другим моторам BMW, не заменять.

•   Затяжку шатунных болтов по углу выполнить с напарником с помощью специнструмента  00 9 120 (см. рис. 7).

▲ Моменты затяжки:

Момент обжатия - 5 Нм     Момент затяжки -  30 Нм Момент затяжки по углу - 70°

Рис. 7

5. Двигатель собрать с новым масляным насосом.

▲ Все уплотнительные прокладки и кольца в соответствии  с руководством по ремонту заменить.

6. А/м собрать.

5

Сервисная Информация

Вкладыши шатунные S54

0011760100

E46 М3

7. Новое моторное масло Castrol TWS 10W-60 залить и, при необходимости, скорректировать уровень в соответствии  с рекомендациями.

8. Блок управления DME запрограммировать.

См. Рук-во по ремонту "БУ (DME/DDE) программировать”

RA 12 14 705.

Запчасти

Номер з/ч

11 41 0 301 359

Наименование     		  Кол-во

Комплект з/ч 			        1

масляного насоса

Комплект запчастей масляного насоса содержит все необходимые для ремонта двигателя детали.

Моторное масло Castrol TWS Motorsport SÄE 10W-60 (расфасовка 5 литров) может быть рассчитано по Нетто-цене под ключом для  расчета 04.

Номер з/ч	             Наименование		       Кол-во

83 12 0 029 684          Castrol TWS Motorsport  	       60 литров бочка 				 SÄE 10W-60

Как альтернатива, может быть рассчитан следующий номер з/ч.

Номер з/ч	             Наименование		       Кол-во

83 12 0 029 683          Castrol TWS Motorsport  	       1 л

SÄE 10W-60

Номер спец.кода :		 00 11 76 01 00

Вид гарантии: 		1

Степень гарантии:		1

Номер работы

00  54 076

Наименование		              Затраты

Масляный насос и			   69 AW

шатунные вкладыши

заменить, уровень данных

DME запрограммировать.

6

Kundenanschreiben

Ihr BMW .................. Fahrgestellnummer ....................

Sehr geehrte/r................ (persunliche Anrede),

nach unseren Unterlagen sind Sie Eigentbmer des oben genannten BMW M3.

Qualitfltsbeobachtungen in unserem Hause haben zu der Erkenntnis gefbhrt, dass es aufgrund von Verschmutzungen im UJkreislaufzu mangelnder UJversorgung und somit zur bberhitzung der Pleuellagerschalen kommen kann.

Eine bberhitzung der Pleuellagerschalen kann zu deren vorschnellen Abnutzung fbhren. In ungbnstigen Fallen fbhrt dies zu einem vorzeitigen Ausfall des Motors.

Wir milchten sicherstellen, dass sich Ihr Fahrzeug in einem einwandfreien Zustand befindet. Daher wollen wir die UJpumpe sowie die Pleuellagerschalen ersetzen und das MotorsteuergerAt zur Reduzierung der Abregeldrehzahl bei stehendem Fahrzeug neu programmieren.

Bitte beachten Sie, dass nach Durchfbhrung der Maßnahmen der Motor Ihres Fahrzeugs entsprechend den Einfahrvorschriften neu eingefahren werden muss! Eine Einfahrkontrolle mit Motorulwechsel ist jedoch nicht erforderlich.

Wir bitten Sie deshalb um eine kurzfristige Terminvereinbarung mit unserem Service-Berater, Herrn ... (Tel. ...).

Selbstverständlich richten wir uns terminlich nach Ihren Wbnschen.

Die Durchfbhrung der Maßnahmen dauert etwa 7 Stunden und ist fbr Sie selbstverständlich kostenlos.

Sollten Sie o.g. Fahrzeug bereits verkauft haben, bitten wir Sie, dieses Schreiben mi-iglichst bald dem neuen Besitzerzukommen zu lassen.

Vielen Dank fbr Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grbflen

Специально для www.m-power.ru © при копировании ссылка на источник обязательна. <bmw3s>